酸逆流清洗系统的材质设计及原理

酸逆流清洗系统可将重金属残留由传统的清洗方式达到的ppb、ppm级别，降低到ppt级别，更好地帮助客户减少检测误差。可选配单独的消毒液泵和紫外灯，适用于公安，医疗等特种行业，同时可以选配手术剪和手术刀专用支架。可定制透明橱窗面板和照明系统，实时观察清洗效果可将重金属残留由传统的清洗方式达到的ppb、ppm级别。

酸逆流清洗系统的主要材质：

1.腔体为高纯所有与器皿接触的部分均为高纯实验级PTFE材质；

2.加热系统可按照客户要求做成节能环保型的硅胶加热片或是Teflon加热电热板。

酸逆流清洗系统的工作原理：

利用亚沸的HF、HCL、HNO3、高纯水、碱类等等实验室常用酸、碱等常用溶剂的热蒸汽来清洗反应管、试管、消解管、烧杯、坩埚、容量瓶等实验室常用器皿。整个清洗过程是通过加热板加热产生的高纯酸碱蒸气对器皿的反复对流和冷凝淋洗作用下完成的，清洗系统采用空气冷却而无需额外冷却水，可以实现经济安全的过夜工作，与常规的清洗或酸泡方法相比，蒸汽清洗法的清洗效果更好、更加洁净无污染。

酸逆流清洗系统的仪器设计特点：

1.专业设计，结构简单，操作方便，操作人员无需培训；

2.适用痕量分析器皿清洗，PFA及PTFE溶样罐、微波消解罐内罐、烧杯、消解管、试管等；

3.一次性处理样品量根据器皿大小而定可达上百，也可以根据器皿高矮设计成多层，更加高效，快捷；

4.清洗过程中酸用量少，且清洗后的酸可重复使用，多次循环清洗，节省成本；

5.密闭条件下进行酸蒸气超净清洗，防止实验室污染；

6.只有100%超纯的酸蒸汽接触需要清洗的器皿表面，所有接触部件均采用高纯实验级Teflon材料，保证绝对的清洁与最低的本底空白值。